УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Первомайского района

от  15.10.2015 №1777

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2031 Г

Актуализирована на 2020 г. постановлением администрации Первомайского района № 1171 от 09.10.2019 г.

2015 год

# ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение................................................................... ......................................................4 |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ...........................................................................................................5 |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории..............................................................5 |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения....................................................5 |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ..........6 |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения............................................................. 6 |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.................................................6 |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ..........................................................................7 |  |
| Часть 3. Тепловые сети....................................................................................................8 |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии................................................9 |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии..........................12 |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии..............................................................................................12 |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя...............................................................................34 |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом....................................................................................................................34 |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации......35 |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения..................................................36 |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.....................................................................................................36 |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. 38 |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения............38 |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................38. |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).............38 |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.............................................. .39 |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖНИЯ................................................................................40 |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения..... ...........40 |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.........40. |  |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энерии.....................................................................43. |  |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей..........43 |  |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы............................................................43 |  |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение...............................................................................................................................43 |  |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации..........43 |  |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии....................................................................................................................44. |  |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям..................................................................44 |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.	 Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Первомайский сельсовет, далее МО Первомайский сельсовет, до 2031 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

# I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

# Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Первомайский сельсовет расположен в северной части  Первомайского района, Алтайского края и находится на расстоянии 70 км от г. Барнаула. Площадь МО  Первомайский сельсовет составляет 831 Га.

МО Первомайский сельсовет граничит:

- на севере - с МО Северным сельсоветом;

- на востоке - с МО Журавлихинским сельсоветом;

- на юге - с МО Сорочелоговском сельсоветом;

- на западе – с МО Сибирским сельсоветом.

В состав территории МО Первомайский сельсовет входят следующие населенные пункты: село Волга, село Голышово, село Новоповалиха, село Первомайское.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Первомайский сельсовет (по состоянию на 01.01.2019 г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Волга | 65 | 73 | 158 |
| с. Голышово | 100 | 82 | 205 |
| с. Новоповалиха | 235 | 116 | 327 |
| с. Первомайское | 431 | 1732 | 4 855 |
| Всего | 831 | 2003 | 5 545 |

Производственную базу МО Первомайский сельсовет  составляют  следующие предприятия:

- ООО «Сибирская тепловая производственная компания» (ООО «СТПК»)

- ПТФ «Молодежная»

- ПКФ «Мария-Ра»

- ОАО Газпром.

# Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО Первомайский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованным источником теплоснабжения на территории МО Первомайский является 1 отопительная котельная.

Зоны не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

# II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО  Первомайский сельсовет осуществляется от 1 отопительной котельной:

1. Модульная газовая котельная с. Первомайское.

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Первомайский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная газовая котельная | 3,27 | 2,022 | 95/70 | 4,356 |
|  | Итого | 3,27 | 2,022 |  | 4,356 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

1. с. Первомайское

В с. Первомайское централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника тепла, расположенного в центральной части населенного пункта от которого отапливаются социально значимые объекты (школы, больница, сельский дом культуры, детский сад, библиотека, музыкальная школа, административные здания). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова), газ.

# Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.1.2 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с. Первомайское «Модульная» |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ. Котлоагрегаты: Водогрейный котел REX-180, (2011г.) – 1шт. Водогрейный котел REX-200, (2011г.) - 1шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 3,27 Гкал/час. (3,80 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 3,27 Гкал/час. (3,80 МВт) подключенная тепловая нагрузка (по договорам на отопительный сезон 2019 -2020 год) 2,022 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 2 452.72 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | Не проводился |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 8 247,79 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 5 748,55 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – с помощью узла учета тепловой энергии |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

# Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Первомайский сельсовет представлено в табл. 2.1.3.1

Таблица 2.1.3.1 Описание тепловой сети модульной газовой котельной с. Первомайское

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Модульная котельная с. Первомайское (ООО «Сибирская тепловая производственная компания») |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от модульной котельной с. Первомайское принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки – подземный, надземный; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, затворы. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,5-2,0 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 2 452,72 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 1 узел учета тепловой энергии |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

# Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Первомайский сельсовет действует 1 источник централизованного теплоснабжения, отапливающий объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.1.4.1. Зона действия источников теплоснабжения МО Первомайский сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| «СТПК» | Отопительная модульная газовая котельная с. Первомайское | Нежилой фонд |
|  |  | 1. | Бюджетные организации всего: |
|  |  | 1.1. | Администрация Первомайского сельсовета Первомайского района Алтайского края: культурно-досуговый центр - ул. Молодежная, д. 4 |
|  |  | 1.2 | КУМИЗО: здание КБО - ул. Молодежная, д. 6, |
|  |  | 1.3. | МБДОУ – детский сад «Сказка»: здание детского сада - ул. Ленина, д. 85 А |
|  |  | 1.4. | КГБУЗ«Первомайская ЦРБ имени А.Ф. Воробьева»: часть зданя поликлиники ул. Молодежная, 13 |
|  |  | 1.5. | МБОУ «Первомайская СОШ»: здание средней школы - ул. Молодежная, д. 35 здание гаража (мастерской) - ул. Молодежная, д. 35 часть здания–интерната - ул. Молодежная, д. 41, пом.7 |
|  |  | 1.6. | МБОУ «Первомайская ООШ»: Спортзал «Олимп» - ул. Молодежная, д. 4 |
|  |  | 2. | Прочие потребители всего: |
|  |  | 2.1. | МУП Первомайского района Первомайские коммунальные системы: здание котельной - ул. Лесная 20 |
|  |  | 2.2. | ИП Боенко Татьяна Петровна: торговый павильон - ул. Молодежная, д. 24а |
|  |  | 2.2. | ООО «Мария-Ра»: здание магазина - ул. Молодежная, д. 6 |
|  |  | 2.3. | гр. Трощиновский Николай Владимирович: магазин - мкр. Комсомольский, д. 34, пом. 84 |
|  |  | 2.4. | гр. Фирсова Ирина Ивановна: магазин - ул. Молодежная, д. 11а |
|  |  | 2.5. | ИП Филипчук Виктор Васильевич: магазин НОВЭКС - ул. Молодежная, д. 6, пом. 2 |
|  |  | 2.6. | гр. Лобанова Елена Алексеевна: магазин - ул. Молодежная, д. 6в |
|  |  | 2.7. | ПАО Ростелеком здание офиса - ул. Молодежная, д. 13 |
|  |  | 2.8. | ОАО Птицефабрика "Молодежная" квартира - ул. Молодежная, д. 36, кв. 6, квартира – ул. Молодежная, д. 9, кв. 8, квартира – ул. Молодежная, д. 32, кв. 1 квартира – мкр-н Комсомольский, д. 34, кв 2 квартира - ул. Ленина, д. 83б, кв. 1 |
|  |  | 2.9. | ИП Бозоян С.О. Здание строительного магазина ул. Силина, 2 Б |
|  |  | 2.10. | МУП «Первомайские коммунальные системы» здание котельной ул. Лесная 20 |
|  |  | 3. | Жилой фонд |
|  |  | 3.1. | МКД - ул. Им. Силиной, 2 Квартиры: 1, 3, 4, 5 ,7 |
|  |  | 3.2. | МКД - ул. Им. Силиной, 4 Квартиры: 1, 2, 6, 8 |
|  |  | 3.3. | МКД - ул. Им. Силиной, 15 Квартиры: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
|  |  | 3.4. | МКД - ул. Им. Силиной, 17 Квартиры: 1, 3, 4, 5, 6 |
|  |  | 3.5. | МКД - мкр. Комсомольский, 34 Квартиры:1-100 |
|  |  | 3.6. | МКД - ул. Ленина, 83 Квартиры: 1, 6, 7, 8 |
|  |  | 3.7. | МКД - ул. Ленина, 83 А Квартиры: 1, 2, 3, 6, 8 |
|  |  | 3.8. | МКД - ул. Ленина, 83 Б Квартиры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|  |  | 3.9. | МКД - ул. Ленина, 83 В Квартиры: 1, 2 |
|  |  | 3.10. | МКД - ул. Молодежная, 1 Квартиры: 1-8 |
|  |  | 3.11. | МКД - ул. Молодежная, 2 Квартиры: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 |
|  |  | 3.12. | МКД - ул. Молодежная, 2 а Квартиры: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 |
|  |  | 3.13. | МКД - ул. Молодежная, 3 Квартиры: 1-8 |
|  |  | 3.14. | МКД - ул. Молодежная, 5 Квартиры: 3, 4, 5, 6, 7 |
|  |  | 3.15. | МКД - ул. Молодежная, 7 Квартиры: 6, 7, 8 |
|  |  | 3.16. | МКД - ул. Молодежная, 9 Квартиры: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
|  |  | 3.17. | МКД - ул. Молодежная, 26 Квартиры: 1-8 |
|  |  | 3.18. | МКД - ул. Молодежная, 28 Квартиры: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|  |  | 3.19. | МКД - ул. Молодежная, 32 Квартиры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 |
|  |  | 3.20. | МКД - ул. Молодежная, 36 Квартиры: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 |
|  |  | 3.21. | МКД - ул. Молодежная, 37 Квартиры: 1-16 |
|  |  | 3.22. | МКД - ул. Молодежная, 39 Квартиры: 1-16 |
|  |  | 3.23. | МКД - ул. Молодежная, 41 Квартиры: 1-6 |

# Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.1.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельной   МО Первомайский сельсовет (по договорам на 2020 гг.)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2020 год), Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная «Модульная» | 2,022 | 2,022 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2,022 | 2,022 | 0 | 0 | 0 |

# Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.1.6.1. Баланс тепловой мощности котельной МО Первомайский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной в сеть т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Модульная» | 3,27 | 3,27 | 0,01 | 3,26 | 2,022 | 1,238 | 62,44 | 0,482 | 29,70 |
| Итого | 3,27 | 3,27 | 0,01 | 3,26 | 2,022 | 1,238 | 62,44 | 0,482 | 29,70 |

Таблица 2.1.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной МО Первомайский сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная «Модульная» | 8 247,79 | 46,53 | 2 452,72 | 5 748,55 | 0,00 |
|  | Итого | 8 247,79 | 46,53 | 2 452,72 | 5 748,55 | 0,00 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Первомайский сельсовет не выявлено.

Тепловые нагрузки потребителей Первомайского сельсовета на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии по данным ООО «Сибирская тепловая производственная компания» на 01.01.2019 г. и приведены в нижеследующих таблицах 2.1.6.3

Таблица  2.1.6.3  –  Тепловые  нагрузки   потребителей  тепловой  энергии  жилого фонда ООО «Сибирская тепловая производственная компания»

| № п/№ п/п | Наименование потребителей | № квартиры | наличие приборов учета | Характеристики всего многоквартирного дома | Характеристики части многоквартного дома, находящейся на индивидуальном отоплении | Характеристики части многоквартного дома, находящейся на центральном отоплении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь, кв. м | Нормативный объем годовой, Гкал | нагрузка, Гкал/ч | Общая площадь, кв. м | Нормативный объем годовой, Гкал | нагрузка, Гкал/ч | Общая площадь, кв. м | Нормативный объем годовой, Гкал | нагрузка, Гкал/ч |
| Перечень потребителей жилого фонда с. Первомайское Первомайского района |
| 1. | Всего жилой фонд: |  |  | 17 537,14 | 3 719,56 | 0,7306 | 2 848,80 | 604,23 | 0,1185 | 14 688,34 | 3 115,33 | 0,6121 |
|  | в том чиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население по ПУ |  | пу | 11 069,44 | 2 347,75 | 0,4615 | 807,40 | 171,24 | 0,03 | 10 262,04 | 2 176,51 | 0,4278 |
|  | население по нормативу |  | нор | 6 467,70 | 1 371,81 | 0,2691 | 2 041,40 | 432,99 | 0,08 | 4 426,30 | 938,82 | 0,1843 |
| 1.1. | ул. Им. Силиной, 2 |  | пу | 414 | 87,81 | 0,0172 | 147,7 | 31,33 | 0,0061 | 266,3 | 56,48 | 0,0111 |
|  | Силиной, д. 2 | 1 |  | 42,3 | 8,97 | 0,0018 |  |  |  | 42,3 | 8,97 | 0,0018 |
|  | Силиной, д. 2 | 2 |  | 44,3 | 9,4 | 0,0018 | 44,3 | 9,4 | 0,0018 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 2 | 3 |  | 42,9 | 9,1 | 0,0018 |  |  |  | 42,9 | 9,1 | 0,0018 |
|  | Силиной, д. 2 | 4 |  | 58,6 | 12,43 | 0,0024 |  |  |  | 58,6 | 12,43 | 0,0024 |
|  | Силиной, д. 2 | 5 |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |  |  |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |
|  | Силиной, д. 2 | 6 |  | 44,8 | 9,5 | 0,0019 | 44,8 | 9,5 | 0,0019 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 2 | 7 |  | 42,9 | 9,1 | 0,0018 |  |  |  | 42,9 | 9,1 | 0,0018 |
|  | Силиной, д. 2 | 8 |  | 58,6 | 12,43 | 0,0024 | 58,6 | 12,43 | 0,0024 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 2 | Общее имущество |  | 37,2 | 7,89 | 0,0015 |  |  |  | 37,2 | 7,89 | 0,0015 |
| 1.2. | ул. Им. Силиной, 4 |  | нор | 411,1 | 87,2 | 0,0171 | 184,5 | 39,14 | 0,0077 | 226,6 | 48,06 | 0,0094 |
|  | Силиной, д. 4 | 1 |  | 42,3 | 8,97 | 0,0018 |  |  |  | 42,3 | 8,97 | 0,0018 |
|  | Силиной, д. 4 | 2 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Силиной, д. 4 | 3 |  | 42,2 | 8,95 | 0,0018 | 42,2 | 8,95 | 0,0018 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 4 | 4 |  | 57,8 | 12,26 | 0,0024 | 57,8 | 12,26 | 0,0024 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 4 | 5 |  | 41,8 | 8,87 | 0,0017 | 41,8 | 8,87 | 0,0017 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 4 | 6 |  | 44,3 | 9,4 | 0,0018 |  |  |  | 44,3 | 9,4 | 0,0018 |
|  | Силиной, д. 4 | 7 |  | 42,7 | 9,06 | 0,0018 | 42,7 | 9,06 | 0,0018 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 4 | 8 |  | 58,6 | 12,43 | 0,0024 |  |  |  | 58,6 | 12,43 | 0,0024 |
|  | Силиной, д. 4 | Общее имущество |  | 37,2 | 7,89 | 0,0016 |  |  |  | 37,2 | 7,89 | 0,0016 |
| 1.3. | ул. Им. Силиной, 15 |  | нор | 384,5 | 81,55 | 0,016 | 37,1 | 7,87 | 0,0015 | 347,4 | 73,68 | 0,0145 |
|  | Силиной, д. 15 | 1 |  | 36,6 | 7,76 | 0,0015 |  |  |  | 36,6 | 7,76 | 0,0015 |
|  | Силиной, д. 15 | 2 |  | 38,6 | 8,19 | 0,0016 |  |  |  | 38,6 | 8,19 | 0,0016 |
|  | Силиной, д. 15 | 3 |  | 39 | 8,27 | 0,0016 |  |  |  | 39 | 8,27 | 0,0016 |
|  | Силиной, д. 15 | 4 |  | 38,6 | 8,19 | 0,0016 |  |  |  | 38,6 | 8,19 | 0,0016 |
|  | Силиной, д. 15 | 5 |  | 38,7 | 8,21 | 0,0016 |  |  |  | 38,7 | 8,21 | 0,0016 |
|  | Силиной, д. 15 | 6 |  | 37,1 | 7,87 | 0,0015 | 37,1 | 7,87 | 0,0015 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 15 | 7 |  | 36,4 | 7,72 | 0,0015 |  |  |  | 36,4 | 7,72 | 0,0015 |
|  | Силиной, д. 15 | 8 |  | 38,1 | 8,08 | 0,0016 |  |  |  | 38,1 | 8,08 | 0,0016 |
|  | Силиной, д. 15 | Общее имущество |  | 81,4 | 17,26 | 0,0035 |  |  |  | 81,4 | 17,26 | 0,0035 |
| 1.4. | ул. Им. Силиной, 17 |  | нор | 387,8 | 82,25 | 0,0161 | 110,9 | 23,52 | 0,0046 | 276,9 | 58,73 | 0,0115 |
|  | Силиной, д. 17 | 1 |  | 37 | 7,85 | 0,0015 |  |  |  | 37 | 7,85 | 0,0015 |
|  | Силиной, д. 17 | 2 |  | 38,3 | 8,12 | 0,0016 | 38,3 | 8,12 | 0,0016 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 17 | 3 |  | 39,4 | 8,36 | 0,0016 |  |  |  | 39,4 | 8,36 | 0,0016 |
|  | Силиной, д. 17 | 4 |  | 40,6 | 8,61 | 0,0017 |  |  |  | 40,6 | 8,61 | 0,0017 |
|  | Силиной, д. 17 | 5 |  | 39,8 | 8,44 | 0,0017 |  |  |  | 39,8 | 8,44 | 0,0017 |
|  | Силиной, д. 17 | 6 |  | 38,7 | 8,21 | 0,0016 |  |  |  | 38,7 | 8,21 | 0,0016 |
|  | Силиной, д. 17 | 7 |  | 35,5 | 7,53 | 0,0015 | 35,5 | 7,53 | 0,0015 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 17 | 8 |  | 37,1 | 7,87 | 0,0015 | 37,1 | 7,87 | 0,0015 |  |  |  |
|  | Силиной, д. 17 | Общее имущество |  | 81,4 | 17,26 | 0,0034 |  |  |  | 81,4 | 17,26 | 0,0034 |
| 1.5. | мкр. Комсомольский, 34 |  | пу | 6236,88 | 1322,78 | 0,2600 | 0 | 0 | 0 | 6236,88 | 1322,78 | 0,26 |
|  | Комсомольский, 34 | 1 |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |  |  |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 2 |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |  |  |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 3 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 4 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 5 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 6 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 7 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 8 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 9 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 10 |  | 44,6 | 9,46 | 0,0019 |  |  |  | 44,6 | 9,46 | 0,0019 |
|  | Комсомольский, 34 | 11 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 12 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 13 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 14 |  | 46,2 | 9,8 | 0,0019 |  |  |  | 46,2 | 9,8 | 0,0019 |
|  | Комсомольский, 34 | 15 |  | 43,8 | 9,29 | 0,0018 |  |  |  | 43,8 | 9,29 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 16 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 17 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 18 |  | 43,8 | 9,29 | 0,0018 |  |  |  | 43,8 | 9,29 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 19 |  | 43,7 | 9,27 | 0,0018 |  |  |  | 43,7 | 9,27 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 20 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 21 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 22 |  | 48 | 10,18 | 0,002 |  |  |  | 48 | 10,18 | 0,002 |
|  | Комсомольский, 34 | 23 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 24 |  | 60,7 | 12,87 | 0,0025 |  |  |  | 60,7 | 12,87 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 25 |  | 60,9 | 12,92 | 0,0025 |  |  |  | 60,9 | 12,92 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 26 |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |  |  |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 27 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 28 |  | 60,7 | 12,87 | 0,0025 |  |  |  | 60,7 | 12,87 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 29 |  | 60,8 | 12,9 | 0,0025 |  |  |  | 60,8 | 12,9 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 30 |  | 43,8 | 9,29 | 0,0018 |  |  |  | 43,8 | 9,29 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 31 |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |  |  |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 32 |  | 60,9 | 12,92 | 0,0025 |  |  |  | 60,9 | 12,92 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 33 |  | 60,7 | 12,87 | 0,0025 |  |  |  | 60,7 | 12,87 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 34 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 35 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 36 |  | 60,7 | 12,87 | 0,0025 |  |  |  | 60,7 | 12,87 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 37 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 38 |  | 43,3 | 9,18 | 0,0018 |  |  |  | 43,3 | 9,18 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 39 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 40 |  | 60,5 | 12,83 | 0,0025 |  |  |  | 60,5 | 12,83 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 41 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 42 |  | 46,5 | 9,86 | 0,0019 |  |  |  | 46,5 | 9,86 | 0,0019 |
|  | Комсомольский, 34 | 43 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 44 |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |  |  |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 45 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 46 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 47 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 48 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 49 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 50 |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |  |  |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 51 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 52 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 53 |  | 60,9 | 12,92 | 0,0025 |  |  |  | 60,9 | 12,92 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 54 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 55 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 56 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 57 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 58 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 59 |  | 43,7 | 9,27 | 0,0018 |  |  |  | 43,7 | 9,27 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 60 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 61 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 62 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 63 |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |  |  |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 64 |  | 60,7 | 12,87 | 0,0025 |  |  |  | 60,7 | 12,87 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 65 |  | 61,2 | 12,98 | 0,0026 |  |  |  | 61,2 | 12,98 | 0,0026 |
|  | Комсомольский, 34 | 66 |  | 43,7 | 9,27 | 0,0018 |  |  |  | 43,7 | 9,27 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 67 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 68 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 69 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 70 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 71 |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |  |  |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 72 |  | 61,2 | 12,98 | 0,0026 |  |  |  | 61,2 | 12,98 | 0,0026 |
|  | Комсомольский, 34 | 73 |  | 60 | 12,73 | 0,0025 |  |  |  | 60 | 12,73 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 74 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 75 |  | 46,1 | 9,78 | 0,0019 |  |  |  | 46,1 | 9,78 | 0,0019 |
|  | Комсомольский, 34 | 76 |  | 60,9 | 12,92 | 0,0025 |  |  |  | 60,9 | 12,92 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 77 |  | 60,9 | 12,92 | 0,0025 |  |  |  | 60,9 | 12,92 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 78 |  | 43,6 | 9,25 | 0,0018 |  |  |  | 43,6 | 9,25 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 79 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 80 |  | 60,6 | 12,85 | 0,0025 |  |  |  | 60,6 | 12,85 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 81 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 82 |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |  |  |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 83 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 84 |  | 63,7 | 13,51 | 0,0027 |  |  |  | 63,7 | 13,51 | 0,0027 |
|  | Комсомольский, 34 | 85 |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |  |  |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 86 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 87 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 88 |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |  |  |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 89 |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |  |  |  | 61 | 12,94 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 90 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 91 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 92 |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |  |  |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 93 |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |  |  |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 94 |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |  |  |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 95 |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |  |  |  | 44,2 | 9,37 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 96 |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |  |  |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 97 |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |  |  |  | 61,1 | 12,96 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | 98 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 99 |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |  |  |  | 43,9 | 9,31 | 0,0018 |
|  | Комсомольский, 34 | 100 |  | 58,9 | 12,49 | 0,0025 |  |  |  | 58,9 | 12,49 | 0,0025 |
|  | Комсомольский, 34 | Общее имущество |  | 978,78 | 207,6 | 0,044 |  |  |  | 978,78 | 207,6 | 0,044 |
| 1.6. | ул. Ленина, 83 |  | нор | 640 | 135,74 | 0,0266 | 276,8 | 58,71 | 0,0115 | 363,2 | 77,03 | 0,0151 |
|  | Ленина, д. 83 | 1 |  | 75,6 | 16,03 | 0,0032 |  |  |  | 75,6 | 16,03 | 0,0032 |
|  | Ленина, д. 83 | 2 |  | 67,2 | 14,25 | 0,0028 | 67,2 | 14,25 | 0,0028 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 | 3 |  | 66,3 | 14,06 | 0,0028 | 66,3 | 14,06 | 0,0028 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 | 4 |  | 77,4 | 16,42 | 0,0032 | 77,4 | 16,42 | 0,0032 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 | 5 |  | 65,9 | 13,98 | 0,0027 | 65,9 | 13,98 | 0,0027 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 | 6 |  | 77,8 | 16,5 | 0,0032 |  |  |  | 77,8 | 16,5 | 0,0032 |
|  | Ленина, д. 83 | 7 |  | 70,3 | 14,91 | 0,0029 |  |  |  | 70,3 | 14,91 | 0,0029 |
|  | Ленина, д. 83 | 8 |  | 80,3 | 17,03 | 0,0033 |  |  |  | 80,3 | 17,03 | 0,0033 |
|  | Ленина, д. 83 | Общее имущество |  | 59,2 | 12,56 | 0,0025 |  |  |  | 59,2 | 12,56 | 0,0025 |
| 1.7. | ул. Ленина, 83 А |  | нор | 625 | 132,58 | 0,0259 | 271,7 | 57,64 | 0,0112 | 353,3 | 74,94 | 0,0147 |
|  | Ленина, д. 83 а | 1 |  | 77,4 | 16,42 | 0,0032 |  |  |  | 77,4 | 16,42 | 0,0032 |
|  | Ленина, д. 83 а | 2 |  | 64,9 | 13,77 | 0,0027 |  |  |  | 64,9 | 13,77 | 0,0027 |
|  | Ленина, д. 83 а | 3 |  | 74,1 | 15,72 | 0,0031 | 74,1 | 15,72 | 0,0031 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 а | 4 |  | 65,9 | 13,98 | 0,0027 | 65,9 | 13,98 | 0,0027 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 а | 5 |  | 65,9 | 13,98 | 0,0027 | 65,9 | 13,98 | 0,0027 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 а | 6 |  | 75,5 | 16,01 | 0,0031 |  |  |  | 75,5 | 16,01 | 0,0031 |
|  | Ленина, д. 83 а | 7 |  | 65,8 | 13,96 | 0,0027 | 65,8 | 13,96 | 0,0027 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 а | 8 |  | 76,7 | 16,27 | 0,0032 |  |  |  | 76,7 | 16,27 | 0,0032 |
|  | Ленина, д. 83 А | Общее имущество |  | 58,8 | 12,47 | 0,0025 |  |  |  | 58,8 | 12,47 | 0,0025 |
| 1.8. | ул. Ленина, 83 Б |  | нор | 699 | 148,28 | 0,0291 | 74,9 | 15,89 | 0,0031 | 624,1 | 132,39 | 0,026 |
|  | Ленина, д. 83 б | 1 |  | 74,9 | 15,89 | 0,0031 |  |  |  | 74,9 | 15,89 | 0,0031 |
|  | Ленина, д. 83 б | 2 |  | 65,9 | 13,98 | 0,0027 |  |  |  | 65,9 | 13,98 | 0,0027 |
|  | Ленина, д. 83 б | 3 |  | 76,4 | 16,2 | 0,0032 |  |  |  | 76,4 | 16,2 | 0,0032 |
|  | Ленина, д. 83 б | 4 |  | 66,6 | 14,13 | 0,0028 |  |  |  | 66,6 | 14,13 | 0,0028 |
|  | Ленина, д. 83 б | 5 |  | 65,9 | 13,98 | 0,0027 |  |  |  | 65,9 | 13,98 | 0,0027 |
|  | Ленина, д. 83 б | 6 |  | 76,7 | 16,27 | 0,0032 |  |  |  | 76,7 | 16,27 | 0,0032 |
|  | Ленина, д. 83 б | 7 |  | 64,1 | 13,6 | 0,0027 |  |  |  | 64,1 | 13,6 | 0,0027 |
|  | Ленина, д. 83 б | 8 |  | 74,4 | 15,78 | 0,0031 |  |  |  | 74,4 | 15,78 | 0,0031 |
|  | Ленина, д. 83 б | пом. |  | 74,9 | 15,89 | 0,0031 | 74,9 | 15,89 | 0,0031 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 Б | Общее имущество |  | 59,2 | 12,56 | 0,0025 |  |  |  | 59,2 | 12,56 | 0,0025 |
| 1.9. | ул. Ленина, 83 В |  | нор | 617,2 | 130,91 | 0,0257 | 419,5 | 88,98 | 0,0175 | 197,7 | 41,93 | 0,0082 |
|  | Ленина, д. 83 в | 1 |  | 74,7 | 15,84 | 0,0031 | 74,7 | 15,84 | 0,0031 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 в | 2 |  | 63,8 | 13,53 | 0,0027 | 63,8 | 13,53 | 0,0027 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 в | 3 |  | 75,7 | 16,06 | 0,0032 | 75,7 | 16,06 | 0,0032 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 в | 4 |  | 64,5 | 13,68 | 0,0027 | 64,5 | 13,68 | 0,0027 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 в | 5 |  | 63,4 | 13,45 | 0,0026 | 63,4 | 13,45 | 0,0026 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 в | 6 |  | 29,3 | 6,21 | 0,0012 |  |  |  | 29,3 | 6,21 | 0,0012 |
|  | Ленина, д. 83 в | 7 |  | 44,7 | 9,48 | 0,0019 |  |  |  | 44,7 | 9,48 | 0,0019 |
|  | Ленина, д. 83 в | 8 |  | 64,5 | 13,68 | 0,0027 |  |  |  | 64,5 | 13,68 | 0,0027 |
|  | Ленина, д. 83 в | 9 |  | 77,4 | 16,42 | 0,0032 | 77,4 | 16,42 | 0,0032 |  |  |  |
|  | Ленина, д. 83 В | Общее имущество |  | 59,2 | 12,56 | 0,0024 |  |  |  | 59,2 | 12,56 | 0,0024 |
| пу | ул. Молодежная, 1 |  | пу | 410,2 | 87 | 0,0171 | 86,3 | 18,3 | 0,0036 | 323,9 | 68,7 | 0,0135 |
|  | Молодежная, д. 1 | 1 |  | 41,8 | 8,87 | 0,0017 |  |  |  | 41,8 | 8,87 | 0,0017 |
|  | Молодежная, д. 1 | 2 |  | 44,8 | 9,5 | 0,0019 |  |  |  | 44,8 | 9,5 | 0,0019 |
|  | Молодежная, д. 1 | 3 |  | 41,5 | 8,8 | 0,0017 | 41,5 | 8,8 | 0,0017 |  |  |  |
|  | Молодежная, д. 1 | 4 |  | 57,9 | 12,28 | 0,0024 |  |  |  | 57,9 | 12,28 | 0,0024 |
|  | Молодежная, д. 1 | 5 |  | 45,3 | 9,61 | 0,0019 |  |  |  | 45,3 | 9,61 | 0,0019 |
|  | Молодежная, д. 1 | 6 |  | 44,8 | 9,5 | 0,0019 | 44,8 | 9,5 | 0,0019 |  |  |  |
|  | Молодежная, д. 1 | 7 |  | 41,6 | 8,82 | 0,0017 |  |  |  | 41,6 | 8,82 | 0,0017 |
|  | Молодежная, д. 1 | 8 |  | 58,7 | 12,45 | 0,0024 |  |  |  | 58,7 | 12,45 | 0,0024 |
|  | Молодежная, д. 1 | Общее имущество |  | 33,8 | 7,17 | 0,0015 |  |  |  | 33,8 | 7,17 | 0,0015 |
| 1.10. | ул. Молодежная, 2 |  | нор | 612,3 | 129,86 | 0,0255 | 278,4 | 59,04 | 0,0116 | 333,9 | 70,82 | 0,0139 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 1 |  | 50,8 | 10,77 | 0,0021 | 50,8 | 10,77 | 0,0021 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 2 | 2 |  | 31,9 | 6,77 | 0,0013 | 31,9 | 6,77 | 0,0013 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 2 | 3 |  | 58 | 12,3 | 0,0024 |  |  |  | 58 | 12,3 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 4 |  | 50,3 | 10,67 | 0,0021 |  |  |  | 50,3 | 10,67 | 0,0021 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 5 |  | 32,6 | 6,91 | 0,0014 | 32,6 | 6,91 | 0,0014 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 2 | 6 |  | 57,5 | 12,2 | 0,0024 | 57,5 | 12,2 | 0,0024 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 2 | 7 |  | 57,3 | 12,15 | 0,0024 |  |  |  | 57,3 | 12,15 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 8 |  | 33,2 | 7,04 | 0,0014 |  |  |  | 33,2 | 7,04 | 0,0014 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 9 |  | 48,5 | 10,29 | 0,002 |  |  |  | 48,5 | 10,29 | 0,002 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 10 |  | 57,4 | 12,17 | 0,0024 | 57,4 | 12,17 | 0,0024 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 2 | 11 |  | 32,8 | 6,96 | 0,0014 |  |  |  | 32,8 | 6,96 | 0,0014 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 12 |  | 48,2 | 10,22 | 0,002 | 48,2 | 10,22 | 0,002 |  |  |  |
|  | Молодежная, д. 2 | Общее имущество |  | 53,8 | 11,41 | 0,0022 |  |  |  | 53,8 | 11,41 | 0,0022 |
| 1.11. | ул. Молодежная, 2а |  | пу | 609,8 | 129,33 | 0,0255 | 99,2 | 21,04 | 0,0042 | 510,6 | 108,29 | 0,0213 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 1 |  | 49,5 | 10,5 | 0,0021 | 49,5 | 10,5 | 0,0021 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 2 |  | 33,1 | 7,02 | 0,0014 |  |  |  | 33,1 | 7,02 | 0,0014 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 3 |  | 58,2 | 12,34 | 0,0024 |  |  |  | 58,2 | 12,34 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 4 |  | 49,6 | 10,52 | 0,0021 |  |  |  | 49,6 | 10,52 | 0,0021 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 5 |  | 33,1 | 7,02 | 0,0014 |  |  |  | 33,1 | 7,02 | 0,0014 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 6 |  | 58,2 | 12,34 | 0,0024 |  |  |  | 58,2 | 12,34 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 7 |  | 56,8 | 12,05 | 0,0024 |  |  |  | 56,8 | 12,05 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 8 |  | 33,3 | 7,06 | 0,0014 |  |  |  | 33,3 | 7,06 | 0,0014 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 9 |  | 49,7 | 10,54 | 0,0021 | 49,7 | 10,54 | 0,0021 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 10 |  | 59,2 | 12,56 | 0,0025 |  |  |  | 59,2 | 12,56 | 0,0025 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 11 |  | 32,3 | 6,85 | 0,0013 |  |  |  | 32,3 | 6,85 | 0,0013 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 12 |  | 43 | 9,12 | 0,0018 |  |  |  | 43 | 9,12 | 0,0018 |
|  | Молодежная, д. 2 А | Общее имущество |  | 53,8 | 11,41 | 0,0022 |  |  |  | 53,8 | 11,41 | 0,0022 |
| 1.12. | ул. Молодежная, 3 |  | нор | 401 | 85,05 | 0,0167 | 0 | 0 | 0 | 401 | 85,05 | 0,0167 |
|  | Молодежная. Д. 3 | 1 |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |  |  |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 3 | 2 |  | 41 | 8,7 | 0,0017 |  |  |  | 41 | 8,7 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 3 | 3 |  | 42,5 | 9,01 | 0,0018 |  |  |  | 42,5 | 9,01 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 3 | 4 |  | 57,5 | 12,2 | 0,0024 |  |  |  | 57,5 | 12,2 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 3 | 5 |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |  |  |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 3 | 6 |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |  |  |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 3 | 7 |  | 42,5 | 9,01 | 0,0018 |  |  |  | 42,5 | 9,01 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 3 | 8 |  | 57,5 | 12,2 | 0,0024 |  |  |  | 57,5 | 12,2 | 0,0024 |
|  | Молодежная, д. 3 | Общее имущество |  | 31,2 | 6,62 | 0,0012 |  |  |  | 31,2 | 6,62 | 0,0012 |
| 1.13. | ул. Молодежная, 5 |  | пу | 403,5 | 85,58 | 0,0168 | 201,8 | 42,8 | 0,0084 | 201,7 | 42,78 | 0,0084 |
|  | Молодежная. Д. 5 | 1 |  | 42,3 | 8,97 | 0,0018 | 42,3 | 8,97 | 0,0018 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 5 | 2 |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 5 | 3 |  | 42,6 | 9,04 | 0,0018 |  |  |  | 42,6 | 9,04 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 5 | 4 |  | 57,7 | 12,24 | 0,0024 | 57,7 | 12,24 | 0,0024 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 5 | 5 |  | 44,5 | 9,44 | 0,0019 |  |  |  | 44,5 | 9,44 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 5 | 6 |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |  |  |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 5 | 7 |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |  |  |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 5 | 8 |  | 57,7 | 12,24 | 0,0024 | 57,7 | 12,24 | 0,0024 |  |  |  |
|  | Молодежная, д. 5 | Общее имущество |  | 28,1 | 5,96 | 0,0011 |  |  |  | 28,1 | 5,96 | 0,0011 |
| 1.14. | ул. Молодежная, 7 |  | нор | 412,6 | 87,5 | 0,0172 | 227,7 | 48,28 | 0,0095 | 184,9 | 39,22 | 0,0077 |
|  | Молодежная. Д. 7 | 1 |  | 41,7 | 8,84 | 0,0017 | 41,7 | 8,84 | 0,0017 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 7 | 2 |  | 42,5 | 9,01 | 0,0018 | 42,5 | 9,01 | 0,0018 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 7 | 3 |  | 42,5 | 9,01 | 0,0018 | 42,5 | 9,01 | 0,0018 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 7 | 4 |  | 58,2 | 12,34 | 0,0024 | 58,2 | 12,34 | 0,0024 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 7 | 5 |  | 42,8 | 9,08 | 0,0018 | 42,8 | 9,08 | 0,0018 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 7 | 6 |  | 45,5 | 9,65 | 0,0019 |  |  |  | 45,5 | 9,65 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 7 | 7 |  | 46,1 | 9,78 | 0,0019 |  |  |  | 46,1 | 9,78 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 7 | 8 |  | 58,5 | 12,41 | 0,0024 |  |  |  | 58,5 | 12,41 | 0,0024 |
|  | Молодежная, д. 7 | Общее имущество |  | 34,8 | 7,38 | 0,0015 |  |  |  | 34,8 | 7,38 | 0,0015 |
| 1.15. | ул. Молодежная, 9 |  | пу | 401,2 | 85,11 | 0,0167 | 58 | 12,3 | 0,0024 | 343,2 | 72,81 | 0,0143 |
|  | Молодежная. Д. 9 | 1 |  | 41,8 | 8,87 | 0,0017 |  |  |  | 41,8 | 8,87 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 9 | 2 |  | 44,3 | 9,4 | 0,0018 |  |  |  | 44,3 | 9,4 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 9 | 3 |  | 42 | 8,91 | 0,0018 |  |  |  | 42 | 8,91 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 9 | 4 |  | 58 | 12,3 | 0,0024 | 58 | 12,3 | 0,0024 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 9 | 5 |  | 42,1 | 8,93 | 0,0018 |  |  |  | 42,1 | 8,93 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 9 | 6 |  | 44,5 | 9,44 | 0,0019 |  |  |  | 44,5 | 9,44 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 9 | 7 |  | 42 | 8,91 | 0,0018 |  |  |  | 42 | 8,91 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 9 | 8 |  | 58,4 | 12,39 | 0,0024 |  |  |  | 58,4 | 12,39 | 0,0024 |
|  | Молодежная, д. 9 | Общее имущество |  | 28,1 | 5,96 | 0,0011 |  |  |  | 28,1 | 5,96 | 0,0011 |
| 1.16. | ул. Молодежная, 26 |  | нор | 290 | 61,5 | 0,0121 | 0 | 0 | 0 | 290 | 61,5 | 0,0121 |
|  | Молодежная. Д. 26 | 1 |  | 37 | 7,85 | 0,0015 |  |  |  | 37 | 7,85 | 0,0015 |
|  | Молодежная. Д. 26 | 2 |  | 36,4 | 7,72 | 0,0015 |  |  |  | 36,4 | 7,72 | 0,0015 |
|  | Молодежная. Д. 26 | 3 |  | 35,7 | 7,57 | 0,0015 |  |  |  | 35,7 | 7,57 | 0,0015 |
|  | Молодежная. Д. 26 | 4 |  | 35,5 | 7,53 | 0,0015 |  |  |  | 35,5 | 7,53 | 0,0015 |
|  | Молодежная. Д. 26 | 5 |  | 36,5 | 7,74 | 0,0015 |  |  |  | 36,5 | 7,74 | 0,0015 |
|  | Молодежная. Д. 26 | 6 |  | 35,9 | 7,61 | 0,0015 |  |  |  | 35,9 | 7,61 | 0,0015 |
|  | Молодежная. Д. 26 | 7 |  | 36,5 | 7,74 | 0,0015 |  |  |  | 36,5 | 7,74 | 0,0015 |
|  | Молодежная. Д. 26 | 8 |  | 36,5 | 7,74 | 0,0016 |  |  |  | 36,5 | 7,74 | 0,0016 |
|  | Молодежная, д. 26 | Общее имущество |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | ул. Молодежная, 28 |  | пу | 417,36 | 88,53 | 0,0174 | 54,2 | 11,5 | 0,0023 | 363,16 | 77,03 | 0,0151 |
|  | Молодежная. Д. 28 | 1 |  | 54,2 | 11,5 | 0,0023 | 54,2 | 11,5 | 0,0023 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 28 | 2 |  | 45 | 9,54 | 0,0019 |  |  |  | 45 | 9,54 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 28 | 3 |  | 54,2 | 11,5 | 0,0023 |  |  |  | 54,2 | 11,5 | 0,0023 |
|  | Молодежная. Д. 28 | 4 |  | 45,7 | 9,69 | 0,0019 |  |  |  | 45,7 | 9,69 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 28 | 5 |  | 55,4 | 11,75 | 0,0023 |  |  |  | 55,4 | 11,75 | 0,0023 |
|  | Молодежная. Д. 28 | 6 |  | 42,8 | 9,08 | 0,0018 |  |  |  | 42,8 | 9,08 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 28 | 7 |  | 54,7 | 11,6 | 0,0023 |  |  |  | 54,7 | 11,6 | 0,0023 |
|  | Молодежная. Д. 28 | 8 |  | 44,4 | 9,42 | 0,0019 |  |  |  | 44,4 | 9,42 | 0,0019 |
|  | Молодежная, д. 28 | Общее имущество |  | 20,96 | 4,45 | 0,0007 |  |  |  | 20,96 | 4,45 | 0,0007 |
| 1.18. | ул. Молодежная, 32 |  | пу | 773,9 | 164,14 | 0,0323 | 160,2 | 33,97 | 0,0067 | 613,7 | 130,17 | 0,0256 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 1 |  | 37,9 | 8,04 | 0,0016 |  |  |  | 37,9 | 8,04 | 0,0016 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 2 |  | 40,1 | 8,51 | 0,0017 |  |  |  | 40,1 | 8,51 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 3 |  | 42,2 | 8,95 | 0,0018 |  |  |  | 42,2 | 8,95 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 4 |  | 59,4 | 12,6 | 0,0025 |  |  |  | 59,4 | 12,6 | 0,0025 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 5 |  | 37,1 | 7,87 | 0,0015 |  |  |  | 37,1 | 7,87 | 0,0015 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 6 |  | 38,4 | 8,14 | 0,0016 |  |  |  | 38,4 | 8,14 | 0,0016 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 7 |  | 41 | 8,7 | 0,0017 |  |  |  | 41 | 8,7 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 8 |  | 59,8 | 12,68 | 0,0025 |  |  |  | 59,8 | 12,68 | 0,0025 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 9 |  | 57,1 | 12,11 | 0,0024 | 57,1 | 12,11 | 0,0024 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 32 | 10 |  | 29,6 | 6,28 | 0,0012 |  |  |  | 29,6 | 6,28 | 0,0012 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 11 |  | 52,3 | 11,09 | 0,0022 | 52,3 | 11,09 | 0,0022 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 32 | 12 |  | 40,5 | 8,59 | 0,0017 |  |  |  | 40,5 | 8,59 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 13 |  | 58,5 | 12,41 | 0,0024 |  |  |  | 58,5 | 12,41 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 14 |  | 29,5 | 6,26 | 0,0012 |  |  |  | 29,5 | 6,26 | 0,0012 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 15 |  | 50,8 | 10,77 | 0,0021 | 50,8 | 10,77 | 0,0021 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 32 | 16 |  | 41,6 | 8,82 | 0,0017 |  |  |  | 41,6 | 8,82 | 0,0017 |
|  | Молодежная, д. 32 | Общее имущество |  | 58,1 | 12,32 | 0,0025 |  |  |  | 58,1 | 12,32 | 0,0025 |
| 1.19. | ул. Молодежная, 36 |  | нор | 793 | 168,2 | 0,0330 | 159,9 | 33,92 | 0,0066 | 633,1 | 134,28 | 0,0264 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 1 |  | 40,4 | 8,57 | 0,0017 |  |  |  | 40,4 | 8,57 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 2 |  | 41,9 | 8,89 | 0,0017 | 41,9 | 8,89 | 0,0017 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 36 | 3 |  | 42,2 | 8,95 | 0,0018 |  |  |  | 42,2 | 8,95 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 4 |  | 56,7 | 12,03 | 0,0024 |  |  |  | 56,7 | 12,03 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 5 |  | 40,4 | 8,57 | 0,0017 |  |  |  | 40,4 | 8,57 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 6 |  | 41,9 | 8,89 | 0,0017 |  |  |  | 41,9 | 8,89 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 7 |  | 41,3 | 8,76 | 0,0017 |  |  |  | 41,3 | 8,76 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 8 |  | 59,6 | 12,64 | 0,0025 | 59,6 | 12,64 | 0,0025 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 36 | 9 |  | 58,7 | 12,45 | 0,0024 |  |  |  | 58,7 | 12,45 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 10 |  | 30 | 6,36 | 0,0013 |  |  |  | 30 | 6,36 | 0,0013 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 11 |  | 50,4 | 10,69 | 0,0021 |  |  |  | 50,4 | 10,69 | 0,0021 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 12 |  | 41,5 | 8,8 | 0,0017 |  |  |  | 41,5 | 8,8 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 13 |  | 58,4 | 12,39 | 0,0024 | 58,4 | 12,39 | 0,0024 |  |  |  |
|  | Молодежная. Д. 36 | 14 |  | 30 | 6,36 | 0,0013 |  |  |  | 30 | 6,36 | 0,0013 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 15 |  | 50,4 | 10,69 | 0,0021 |  |  |  | 50,4 | 10,69 | 0,0021 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 16 |  | 40,4 | 8,57 | 0,0017 |  |  |  | 40,4 | 8,57 | 0,0017 |
|  | Молодежная, д. 36 | Общее имущество |  | 68,8 | 14,59 | 0,0028 |  |  |  | 68,8 | 14,59 | 0,0028 |
| 1.20. | ул. Молодежная, 37 |  | пу | 699,5 | 148,35 | 0,0292 | 0 | 0 | 0 | 699,5 | 148,35 | 0,0292 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 1 |  | 29,9 | 6,34 | 0,0012 |  |  |  | 29,9 | 6,34 | 0,0012 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 2 |  | 42,6 | 9,04 | 0,0018 |  |  |  | 42,6 | 9,04 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 3 |  | 45,5 | 9,65 | 0,0019 |  |  |  | 45,5 | 9,65 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 4 |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |  |  |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 5 |  | 29,9 | 6,34 | 0,0012 |  |  |  | 29,9 | 6,34 | 0,0012 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 6 |  | 41,6 | 8,82 | 0,0017 |  |  |  | 41,6 | 8,82 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 7 |  | 45,2 | 9,59 | 0,0019 |  |  |  | 45,2 | 9,59 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 8 |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |  |  |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 9 |  | 44,4 | 9,42 | 0,0019 |  |  |  | 44,4 | 9,42 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 10 |  | 45,7 | 9,69 | 0,0019 |  |  |  | 45,7 | 9,69 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 11 |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |  |  |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 12 |  | 29,4 | 6,24 | 0,0012 |  |  |  | 29,4 | 6,24 | 0,0012 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 13 |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |  |  |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 14 |  | 45,5 | 9,65 | 0,0019 |  |  |  | 45,5 | 9,65 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 15 |  | 42,3 | 8,97 | 0,0018 |  |  |  | 42,3 | 8,97 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 37 | 16 |  | 29,3 | 6,21 | 0,0012 |  |  |  | 29,3 | 6,21 | 0,0012 |
|  | Молодежная, д. 37 | Общее имущество |  | 53,6 | 11,37 | 0,0024 |  |  |  | 53,6 | 11,37 | 0,0024 |
| 1.21. | ул. Молодежная, 39 |  | пу | 703,1 | 149,12 | 0,0293 | 0 | 0 | 0 | 703,1 | 149,12 | 0,0293 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 1 |  | 29,8 | 6,32 | 0,0012 |  |  |  | 29,8 | 6,32 | 0,0012 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 2 |  | 42,5 | 9,01 | 0,0018 |  |  |  | 42,5 | 9,01 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 3 |  | 45,4 | 9,63 | 0,0019 |  |  |  | 45,4 | 9,63 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 4 |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |  |  |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 5 |  | 30 | 6,36 | 0,0013 |  |  |  | 30 | 6,36 | 0,0013 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 6 |  | 42,2 | 8,95 | 0,0018 |  |  |  | 42,2 | 8,95 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 7 |  | 47 | 9,97 | 0,002 |  |  |  | 47 | 9,97 | 0,002 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 8 |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |  |  |  | 44 | 9,33 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 9 |  | 44,5 | 9,44 | 0,0019 |  |  |  | 44,5 | 9,44 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 10 |  | 45,7 | 9,69 | 0,0019 |  |  |  | 45,7 | 9,69 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 11 |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |  |  |  | 42,4 | 8,99 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 12 |  | 29,4 | 6,24 | 0,0012 |  |  |  | 29,4 | 6,24 | 0,0012 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 13 |  | 43 | 9,12 | 0,0018 |  |  |  | 43 | 9,12 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 14 |  | 46,7 | 9,91 | 0,0019 |  |  |  | 46,7 | 9,91 | 0,0019 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 15 |  | 42,7 | 9,06 | 0,0018 |  |  |  | 42,7 | 9,06 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 39 | 16 |  | 30,1 | 6,38 | 0,0013 |  |  |  | 30,1 | 6,38 | 0,0013 |
|  | Молодежная, д. 39 | Общее имущество |  | 53,6 | 11,37 | 0,0021 |  |  |  | 53,6 | 11,37 | 0,0021 |
| 1.22. | ул. Молодежная, 41 |  | нор | 194,2 | 41,19 | 0,0081 | 0 | 0 | 0 | 194,2 | 41,19 | 0,0081 |
|  | Молодежная. Д. 41 | 1 |  | 37,6 | 7,97 | 0,0016 |  |  |  | 37,6 | 7,97 | 0,0016 |
|  | Молодежная. Д. 41 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Молодежная. Д. 41 | 3 |  | 36,1 | 7,66 | 0,0015 |  |  |  | 36,1 | 7,66 | 0,0015 |
|  | Молодежная. Д. 41 | 4 |  | 26,7 | 5,66 | 0,0011 |  |  |  | 26,7 | 5,66 | 0,0011 |
|  | Молодежная. Д. 41 | 5 |  | 66,7 | 14,15 | 0,0028 |  |  |  | 66,7 | 14,15 | 0,0028 |
|  | Молодежная. Д. 41 | 6 |  | 27,1 | 5,75 | 0,0011 |  |  |  | 27,1 | 5,75 | 0,0011 |
|  | Молодежная, д. 41 | Общее имущество |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.1.6.4. – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого фонда ООО «Сибирская тепловая производственная компания»

| № п/п | Наименование потребителей | наличие приборов учета | Общий строительный объем | Площадь | Договорной объем годовой, Гкал | нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Первомайское Нежилой фонд |  | 51 658,36 | 11 446,30 | 2 633,16 | 1,41 |
| 1.1. | Бюджетные потребители |  | 39 854,10 | 8 361,10 | 1 995,92 | 1,091 |
| 1.1.1. | Администрация Первомайского сельсовета Первомайского района Алтайского края |  | 8 637,7 | 1 499,7 | 319,12 | 0,224 |
| 1.1.1.2. | культурно-досуговый центр, ул. Молодежная, д. 4 | п/у | 8 637,7 | 1 499,7 | 319,12 | 0,224 |
| 1.1.2. | КУМИЗО КБО ул. Молодежная, д. 6, | норм | 1 482,0 | 483,2 | 114,6 | 0,048 |
| 1.1.3. | МБДОУ – детский сад «Сказка», ул Ленина, д. 85 А | п/у | 5 108,4 | 1 218,5 | 260,00 | 0,137 |
| 1.1.4. | КГБУЗ«Первомайская ЦРБ имени А.Ф. Воробьева», часть здания (поликлиника), ул. Молодежная, д. 13, пом. Н 1 | пу | 5 570,7 | 1 131,60 | 247,88 | 0,159 |
| 1.1.5. | МБОУ «Первомайская СОШ» | норм | 16 328,4 | 3 586,8 | 881,52 | 0,448 |
| 1.1.5.1. | Здание Первомайской средней школы , ул. Молодежная, д. 35 | пу | 13 110,8 | 2 758,4 | 654,546 | 0,343 |
| 1.1.5.2. | Здание гаража, ул. Ленина, д. 51 | пу | 834,4 | 139,1 | 72,750 | 0,038 |
| 1.1.5.3. | Часть здания – интернат школьный, ул. Молодежная, д. 41, п. 7 | норм | 2 383,2 | 689,3 | 154,220 | 0,067 |
| 1.1.6. | МБОУ «Первомайская ООШ», ул. Молодежная, д. 4, Спортзал «Олимп» | норм | 2 726,9 | 441,30 | 172,8 | 0,075 |
| 1.2. | Прочие потребители |  | 11 804,26 | 3 085,20 | 637,24 | 0,3197 |
| 1.2.1. | ИП Боенко Татьяна Петровна, ул. Молодежная, д. 24а (торговый павильон) | норм | 170,20 | 32,5 | 10,28 | 0,0046 |
| 1.2.2. | ООО «Мария-Ра» ул. Молодежная, д. 6 | п/у | 1 738,40 | 408,6 | 90,1 | 0,044 |
| 1.2.3. | гр. Трощиновский Николай Владимирович мкр. Комсомольский, д. 34, пом. 84, | пу | 217,30 | 63,7 | 11,99 | 0,0053 |
| 1.2.4. | гр. Фирсова Ирина Ивановна ул. Молодежная, д. 11а, магазин | норм | 82,26 | 27,4 | 4,54 | 0,002 |
| 1.2.5. | ИП Филипчук Виктор Васильевич, ул. Молодежная, д. 6, пом. 2, магазин НОВЭКС | п/у | 1 900,0 | 475 | 78,99 | 0,048 |
| 1.2.6. | гр. Лобанова Елена Алексеевна ул. Молодежная, д. 6в, магазин | пу | 672,80 | 167,6 | 13,5 | 0,018 |
| 1.2.7. | ПАО Ростелеком, ул. Молодежная, д. 13 | норм | 787,50 | 157,8 | 45,67 | 0,018 |
| 1.2.8. | ОАО Птицефабрика "Молодежная" ул. Молодежная, д. 36 кв. 6, ул. Молодежная, д. 9 кв. 8, ул. Молодежная, д. 32 кв. 1, ул. Ленина, д. 83 б кв. 1 | пу |  | 257,2 | 79,84 | 0,0332 |
| 1.2.9. | ИП Бозоян С.О., ул. Силина, 2 Б (Строймагазин) | пу | 3 240,0 | 1 044,3 | 135,06 | 0,0606 |
| 1.2.10. | МУП «Первомайские коммунальные системы» здание котельной ул. Лесная 20 | норм | 2 995,8 | 374,50 | 167,27 | 0,086 |

Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии приведено в таблице 2.1.6.5.

Таблица 2.1.6.5. Перечень жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в с. Первомайское Первомайского района

| № п/№ п/п | Наименование потребителей | № квартиры | наличие приборов учета | Характеристики части многоквартного дома, находящейся на индивидуальном отоплении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь, кв. м | Нормативный объем годовой, Гкал | нагрузка, Гкал/ч |
| 1. | Всего жилой фонд: |  |  | 2 848,80 | 604,23 | 0,1185 |
|  | население по ПУ |  | пу | 807,40 | 171,24 | 0,03 |
|  | население по нормативу |  | нор | 2 041,40 | 432,99 | 0,08 |
| 1.1. | ул. Им. Силиной, 2 |  | пу | 147,7 | 31,33 | 0,0061 |
|  | Силиной, д. 2 | 2 |  | 44,3 | 9,4 | 0,0018 |
|  | Силиной, д. 2 | 6 |  | 44,8 | 9,5 | 0,0019 |
|  | Силиной, д. 2 | 8 |  | 58,6 | 12,43 | 0,0024 |
| 1.2. | ул. Им. Силиной, 4 |  | нор | 184,5 | 39,14 | 0,0077 |
|  | Силиной, д. 4 | 3 |  | 42,2 | 8,95 | 0,0018 |
|  | Силиной, д. 4 | 4 |  | 57,8 | 12,26 | 0,0024 |
|  | Силиной, д. 4 | 5 |  | 41,8 | 8,87 | 0,0017 |
|  | Силиной, д. 4 | 7 |  | 42,7 | 9,06 | 0,0018 |
| 1.3. | ул. Им. Силиной, 15 |  | нор | 37,1 | 7,87 | 0,0015 |
|  | Силиной, д. 15 | 6 |  | 37,1 | 7,87 | 0,0015 |
| 1.4. | ул. Им. Силиной, 17 |  | нор | 110,9 | 23,52 | 0,0046 |
|  | Силиной, д. 17 | 2 |  | 38,3 | 8,12 | 0,0016 |
|  | Силиной, д. 17 | 7 |  | 35,5 | 7,53 | 0,0015 |
|  | Силиной, д. 17 | 8 |  | 37,1 | 7,87 | 0,0015 |
| 1.5. | мкр. Комсомольский, 34 |  | пу | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | ул. Ленина, 83 |  | нор | 276,8 | 58,71 | 0,0115 |
|  | Ленина, д. 83 | 2 |  | 67,2 | 14,25 | 0,0028 |
|  | Ленина, д. 83 | 3 |  | 66,3 | 14,06 | 0,0028 |
|  | Ленина, д. 83 | 4 |  | 77,4 | 16,42 | 0,0032 |
|  | Ленина, д. 83 | 5 |  | 65,9 | 13,98 | 0,0027 |
| 1.7. | ул. Ленина, 83 А |  | нор | 271,7 | 57,64 | 0,0112 |
|  | Ленина, д. 83 а | 3 |  | 74,1 | 15,72 | 0,0031 |
|  | Ленина, д. 83 а | 4 |  | 65,9 | 13,98 | 0,0027 |
|  | Ленина, д. 83 а | 5 |  | 65,9 | 13,98 | 0,0027 |
|  | Ленина, д. 83 а | 7 |  | 65,8 | 13,96 | 0,0027 |
| 1.8. | ул. Ленина, 83 Б |  | нор | 74,9 | 15,89 | 0,0031 |
|  | Ленина, д. 83 б | пом. |  | 74,9 | 15,89 | 0,0031 |
| 1.9. | ул. Ленина, 83 В |  | нор | 419,5 | 88,98 | 0,0175 |
|  | Ленина, д. 83 в | 1 |  | 74,7 | 15,84 | 0,0031 |
|  | Ленина, д. 83 в | 2 |  | 63,8 | 13,53 | 0,0027 |
|  | Ленина, д. 83 в | 3 |  | 75,7 | 16,06 | 0,0032 |
|  | Ленина, д. 83 в | 4 |  | 64,5 | 13,68 | 0,0027 |
|  | Ленина, д. 83 в | 5 |  | 63,4 | 13,45 | 0,0026 |
|  | Ленина, д. 83 в | 9 |  | 77,4 | 16,42 | 0,0032 |
| пу | ул. Молодежная, 1 |  | пу | 86,3 | 18,3 | 0,0036 |
|  | Молодежная, д. 1 | 3 |  | 41,5 | 8,8 | 0,0017 |
|  | Молодежная, д. 1 | 6 |  | 44,8 | 9,5 | 0,0019 |
| 1.10. | ул. Молодежная, 2 |  | нор | 278,4 | 59,04 | 0,0116 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 1 |  | 50,8 | 10,77 | 0,0021 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 2 |  | 31,9 | 6,77 | 0,0013 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 5 |  | 32,6 | 6,91 | 0,0014 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 6 |  | 57,5 | 12,2 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 10 |  | 57,4 | 12,17 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 2 | 12 |  | 48,2 | 10,22 | 0,002 |
| 1.11. | ул. Молодежная, 2а |  | пу | 99,2 | 21,04 | 0,0042 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 1 |  | 49,5 | 10,5 | 0,0021 |
|  | Молодежная. Д. 2 А | 9 |  | 49,7 | 10,54 | 0,0021 |
| 1.12. | ул. Молодежная, 3 |  | нор | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | ул. Молодежная, 5 |  | пу | 201,8 | 42,8 | 0,0084 |
|  | Молодежная. Д. 5 | 1 |  | 42,3 | 8,97 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 5 | 2 |  | 44,1 | 9,35 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 5 | 4 |  | 57,7 | 12,24 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 5 | 8 |  | 57,7 | 12,24 | 0,0024 |
| 1.14. | ул. Молодежная, 7 |  | нор | 227,7 | 48,28 | 0,0095 |
|  | Молодежная. Д. 7 | 1 |  | 41,7 | 8,84 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 7 | 2 |  | 42,5 | 9,01 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 7 | 3 |  | 42,5 | 9,01 | 0,0018 |
|  | Молодежная. Д. 7 | 4 |  | 58,2 | 12,34 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 7 | 5 |  | 42,8 | 9,08 | 0,0018 |
| 1.15. | ул. Молодежная, 9 |  | пу | 58 | 12,3 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 9 | 4 |  | 58 | 12,3 | 0,0024 |
| 1.16. | ул. Молодежная, 26 |  | нор | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | ул. Молодежная, 28 |  | пу | 54,2 | 11,5 | 0,0023 |
|  | Молодежная. Д. 28 | 1 |  | 54,2 | 11,5 | 0,0023 |
| 1.18. | ул. Молодежная, 32 |  | пу | 160,2 | 33,97 | 0,0067 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 9 |  | 57,1 | 12,11 | 0,0024 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 11 |  | 52,3 | 11,09 | 0,0022 |
|  | Молодежная. Д. 32 | 15 |  | 50,8 | 10,77 | 0,0021 |
| 1.19. | ул. Молодежная, 36 |  | нор | 159,9 | 33,92 | 0,0066 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 2 |  | 41,9 | 8,89 | 0,0017 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 8 |  | 59,6 | 12,64 | 0,0025 |
|  | Молодежная. Д. 36 | 13 |  | 58,4 | 12,39 | 0,0024 |
| 1.20. | ул. Молодежная, 37 |  | пу | 0 | 0 | 0 |
| 1.21. | ул. Молодежная, 39 |  | пу | 0 | 0 | 0 |
| 1.22. | ул. Молодежная, 41 |  | нор | 0 | 0 | 0 |

# Часть 7.  Балансы теплоносителя

Таблица. 2.1.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Первомайское | 3,27 | 2,022 | 0,396 |
|  | Итого | 3,27 | 2,022 | 0,396 |

# Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания природного газа 7900 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.1.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, натурального топлива м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Модульная» | REX-180 – 1шт. REX-200 – 1шт. | Природный газ | 8 247,79 | 157,60 | 1145,19 |
|  |  |  |  | 8 247,79 | 157,60 | 1 145,19 |

# Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2.1.9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО "Сибирская тепловая производственная компания»

| Наименование организации | ООО «Сибирская тепловая производственная компания» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | 656910, г. Барнаул, п. Научный городок, д. 46 г |
| Наименование муниципального образования | Первомайский район |
| Юридический адрес | 656910, г. Барнаул, п. Научный городок, д. 46 г |
| Почтовый адрес | 656910, г. Барнаул, п. Научный городок, д. 46 г |
| Ф.И.О. руководителя | Старостенко Станислав Анатольевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Емельянова Нина Александровна |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Главный бухгалтер – Емельянова Нина Александровна |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 3852-496-914 |
| ИНН | 2223613861 |
| КПП | 222301001 |
| ОГРН | 1162225094624 |
| Период представления информации: | Плановый 2019-2031 год |

# Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

В настоящее время цены и тарифы в сфере теплоснабжения в Первомайском районе Алтайского края для ООО «Сибирская тепловая производственная компания» не установлены.

# Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2019 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Первомайский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.1.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО " Первомайский сельсовет"

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Первомайское | 3,26 | 2,022 | 1,208 | 62,60 | умеренно-централизованное | умеренно-централизованное |
|  | Итого | 3,26 | 2,022 | 1,208 | 62,60 |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.1.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Первомайский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов теплосети, км | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Модульная» | 4,356 | 2,022 | 3,27 | 0,46 | 0,74 |  |
|  | Итого | 4,356 | 2,022 | 3,27 | 0,46 | 0,74 |  |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Первомайский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери 29,73 % связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

# Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.2.1.1

Таблица 2.2.1.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2020 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Модульная» | 2,022 | 5748,55 |
| Итого | 2,022 | 5748,55 |

# Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет многоэтажного и малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также объекты социальной сферы.

# Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

# Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

По результатам технического обследования котельной в с. Первомайское, Первомайского района, ул. Лесная, д. 19а и тепловых сетей рекомендуется произвести проектные работы и строительство тепловой сети.

Работы рекомендуется проводить согласно графика, указанного в Предложении о проведении мероприятий на объектах системы теплоснабжения.

Табл.2.3.1

Предложение о проведении мероприятий по реконструкции и модернизации на объектах системы теплоснабжения с. Первомайское Первомайского района Алтайского края

| N п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | выполнение проектных работ | с. Первомайское Первомайского района |  |  |  |  | 2022 | 2022 | 3734,41 |
| 2. | реконструкция (модернизация) теплосети в с. Первомайское уч.177-200, уч.177-180, уч. 177-218 от дома ул. Молодежная, 41 до дома ул. Комсомольская, 34 и короткое присоединение дома ул. Молодежная, 36 | демонтаж и строительство трубопровода уч. 177-200 Ф 108 мм - 464 м | протяженность/ диаметр Ду | м.п., мм | 464/108 | 402/108 | 2023 | 2023 | 4248,81 |
|  |  | демонтаж трубопровода от уч.205 - 215 от дом 32-до дом 36 Ф 89 мм - 202 м | протяженность/ диаметр Ду | м.п., мм | 202/89 | - |  |  |  |
|  |  | демонтаж трубопровода от уч.209 - 212 врезка в дом 34 Ф 57 мм - 26,6 м | протяженность/ диаметр Ду | м.п., мм | 26,6/57 | - |  |  |  |
|  |  | демонтаж трубопровода от уч.215 - 218 врезка в дом 36 Ф 57 мм - 26 м | протяженность/ диаметр Ду | м.п., мм | 26/57 | - |  |  |  |
|  |  | демонтаж и строительство трубопровода уч. 177-180 врезка в дом 41 Ф 57 мм - 42 м | протяженность/ диаметр Ду | м.п., мм | 42/57 | 42/57 |  |  |  |
|  |  | строительство трубопровода уч. 177-218 врезка в дом 36 Ф 57 мм - 58 м | протяженность/ диаметр Ду | м.п., мм |  | 58/57 |  |  |  |
| Всего | 7 983,22 |

# III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2020 г.) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2025 г.г. | 2026-2031г.г. |
| 1 | с. Первомайское | 3,27 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 |
|  | Итого | 3,27 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 |

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2020 г.) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2025 гг. | 2026-2031гг. |
| 1 | Котельная «Модульная» | 3,27 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 |
|  | Итого | 3,27 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 |

Таблица 3.2.2 – Перспективные балансы топлива и тепловой энергии котельных ООО «Сибирская тепловая производственная компания» в с. Первомайское Первомайского района

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, тыс. м3 | 1 145,19 | 1 145,19 | 1 145,19 | 1 145,19 | 1 145,19 | 1 145,19 | 1 145,19 | 1 145,19 | 1 145,19 | 1 145,19 | 1 145,19 | 1 145,19 |
| Выработка тепла, | 8 247,79 | 8 247,79 | 8 247,79 | 8 247,79 | 8 247,79 | 8 247,79 | 8 247,79 | 8 247,79 | 8 247,79 | 8 247,79 | 8 247,79 | 8 247,79 |
| Собственные нужды, | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 46,53 |
| Отпуск в сеть, | 8 201,27 | 8 201,27 | 8 201,27 | 8 201,27 | 8 201,27 | 8 201,27 | 8 201,27 | 8 201,27 | 8 201,27 | 8 201,27 | 8 201,27 | 8 201,27 |
| Потери тепла в сетях, | 2452,72 | 2452,71 | 2452,70 | 2452,69 | 2306,75 | 2306,74 | 2306,73 | 2306,72 | 2306,71 | 2306,70 | 2306,69 | 2306,69 |
| Реализация тепла итого (Полезный отпуск), | 5 748,55 | 5 748,55 | 5 748,55 | 5 748,55 | 5 748,55 | 5 748,55 | 5 748,55 | 5 748,55 | 5 748,55 | 5 748,55 | 5 748,55 | 5 748,55 |

# Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.	Основное направление развития теплоснабжения в МО Первомайский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2031 г., - модернизация систем теплоснабжения.

# Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

# Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества топлива.

# Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

# Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с ограниченной ответственностью «Объединение «Первомайское»

# Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно

# Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

# Раздел 10 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ 190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

86

В настоящее время ООО «Сибирская тепловая производственная компания» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

В зоне деятельности Первомайского сельсовета ООО «Сибирская тепловая производственная компания» находятся тепловые сети и котельная в с. Первомайское по ул. лесная.

Таблица 3.10.1 - Перечень котельных, которыми владеет на ином законном основании ООО «Сибирская тепловая производственная компания» на территории Первомайского сельсовета.

| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Установленная тепловая мощность, гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка на отпление, Гкал час |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Первомайское, ул. Лесная, д. 19а | 3,27 | 3,26 | 2,022 |
| Итого | 3,27 | 3,26 | 2,022 |

Таблица 3.10.2. - Перечень тепловых сетей, которыми владеет на ином законном основании ООО «Сибирская тепловая производственная компания» на территории Первомайского сельсовета.

| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Протяженность в однотрубном исчислении, м.п |
| --- | --- |
| Тепловая сеть от котельной с. Первомайское, ул. Лесная, д. 19 а | 8 712 |
| ИТОГО | 8 712 |

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Сибирская тепловая производственная компания» на территории Первомайского сельсовета Первомайского района Алтайского края определены в таблице 3.10.3

Таблица 3.10.3. - Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Наименование зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | Перечень источников теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 зона с. Первомайское Первомайского района Алтайского края | Газовая котельная с. Первомайское, ул. Лесная, д. 19 а | ООО "Сибирская тепловая производственная компания" |

Статус единой теплоснабжающей организации рекомендуется присвоить ООО «Сибирская тепловая производственная компания», имеющему технические и ресурсные возможности для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии Муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Алтайского края.