УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Первомайского района

от 15.10.2015 № 1774

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2031 Г

Актуализирована на 2020 г. постановлением администрации Первомайского района № 1172 от 09.10.2019 г.

2015 год

# ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение..........................................................................................................................4 |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ..........................................................................................................5 |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории..............................................................5 |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения....................................................5 |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ..........6 |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения...............................................................6 |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................6 |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии .........................................................................7 |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................8 |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии................................................9 |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.........................10 |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии............................................................................. ..........11 |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя...............................................................................13 |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом....................................................................................................................14 |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации......14 |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения................................................15 |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.....................................................................................................15 |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 17 |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения..............17 |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.............................18 |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).............18 |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей....................................18. |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ..............................................................................19 |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения...........................19 |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей................19 |  |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии........................................................................21 |  |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей..........21 |  |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы............................................................21 |  |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение......................................................................................................................21 |  |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации..........21 |  |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии....................................................................................................................25. |  |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям...................................................................25 |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.	 Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Акуловский сельсовет, далее МО Акуловский сельсовет, до 2031 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

# I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Акуловский сельсовет расположен в северо-восточной части  Первомайского района, Алтайского края и находится на расстоянии 110 км от г. Барнаула. Площадь МО  Акуловский сельсовет составляет 283,4 км2.

МО Акуловский сельсовет граничит:

- на севере и востоке - с МО Залесовский сельсовет;

- на западе - с Тальменским районом;

- на юге - с МО Северный сельсовет;

В состав территории МО Акуловский сельсовет входят следующие населенные пункты: село Акулово, село Ногино, село Старокрайчиково, село Пурысево.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Акуловский сельсовет (по состоянию на 01.01.2019г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Акулово | 283,4 | 360 | 1023 |

Производственную базу МО Акуловский сельсовет  составляют  сельскохозяйственные предприятия.

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО Акуловский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда осуществляется индивидуальными источниками тепла, теплоснабжение и объектов социальной инфраструктуры централизованным источникам тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории МО Акуловский сельсовет представлено только в селе Акулово.

Централизованными источниками теплоснабжения являются 1 отопительная котельная, которая на основании записи в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество № 22-22/017-22/017/026/2016-4396/1 от 02.12.2016 г. принадлежит на праве собственности Муниципальному образованию Первомайский район Алтайского края.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

# II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

По состоянию на 01.01.2019 г. централизованное теплоснабжение потребителей МО  Акуловский сельсовет осуществляется от 1 отопительной котельной:

1. Котельная с. Акулово (ООО "Сибирская тепловая производственная компания» ИНН 2223613861);

Таблица 2.1.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Акуловский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 1,56 | 0,568 | 95/70 | 887 |
|  | Итого | 1,56 | 0,568 |  | 887 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

1. с. Акулово

В с. Акулово централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, расположенного в центральной части населенного пункта от которого отапливаются социально значимые объекты (школа, здание администрации, сельский дом культуры, детский сад). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающими на природном газе.

# Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.1.2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 (центральная) |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты: Водогрейный котел Ква-0,8 Гн – 2 шт. Вид топлива – природный газ Водогрейный котел КВр-0,12 КБ - 2шт. Вид топлива – каменный уголь |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 1,56 Гкал/час. (1,8 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,56 Гкал/час. (1,8 МВт) подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2019 год) 0,568 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 514,64 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | Не проводился |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1284,87 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 770,23 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - с помощью узла учета тепловой энергии |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

# Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Акуловский сельсовет представлено в табл. 2.1.3.1-2.1.3.3

Таблица 2.1.3.1. Описание тепловой сети центральной котельной с. Акулово

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная с. Акулово, ул. Гагарина, 32 (ООО "Сибирская тепловая производственная компания») |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной с. Акулово принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,5-2,0 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 418,46 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | Приборы учета тепловой энергии имеются |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | Диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

# Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Акуловский сельсовет действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Описание зоны действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Акуловский сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Сибирская тепловая производственная компания» | Отопительная котельная с. Акулово, ул. Гагарина, 32 | Юридические лица: - Администрация Акуловского сельсовета Первомайского района Алтайского края здание администрации, ул. Ленина, д. 47 здание гаража, ул. Ленина, д. 51 здание КДЦ ул. Ленина, д. 47 - МКОУ "Акуловская СОШ" здание "Акуловская СОШ", ул. Озерная, д. 30 здание Детский сад "Березка", ул. Озерная, д. 28 |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, входят, только социально значимые объекты — МБОУ Акуловская средняя общеобразовательная школа, детский сад, сельский дом культуры, а также здание администрации Акуловского сельсовета.

# Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения. 	Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.1.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Акуловский сельсовет (по договорам на 2019 год)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2019 год), Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 (ООО "Сибирская тепловая производственная компания") | 0,568 | 0,568 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0,568 | 0,568 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 2.1.5.1. Распределение тепловых нагрузок по котельным МО Акуловский сельсовет

# Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.1.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Акуловский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 (ООО "Сибирская тепловая производственная компания") | 1,56 | 1,38 | 0,019 | 1,361 | 0,568 | 0,973 | 41,73 | 0,082 | 32,57 |
|  | итого | 1,56 | 1,38 | 0,019 | 1,361 | 0,568 | 0,973 | 41,73 | 0,082 | 32,57 |

Таблица 2.1.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Акуловский сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери теепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 (ООО "Сибирская тепловая производственная компания") | 1284,87 | 96,18 | 418,46 | 770,23 | 0 |
|  | итого | 1284,87 | 96,18 | 418,46 | 770,23 | 0 |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Акуловский сельсовет не выявлено.

Тепловые нагрузки потребителей Акуловского сельсовета на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии по данным ООО «Сибирская тепловая производственная компания» на 01.01.2019 г. и приведены в нижеследующих таблицах 2.1.6.3

Таблица 2.1.6.3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого фонда ООО «Сибирская тепловая производственная компания»

| № п/п | Наименование потребителей | наличие приборов учета | Общий строительный объем | Площадь | Договорной объем годовой, Гкал | нагрузка, Гкал/ч | Номер договора | Дата договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первомайский район. Всего |  | 16 362,0 | 4 313,5 | 770,23 | 0,568 |  |  |
| 2. | с. Акулово. Всего |  | 16 362,0 | 4 313,45 | 770,23 | 0,568 |  |  |
| 2.1. | Бюджетные потребители с. Акулово |  | 16 362 | 4 313,45 | 770,23 | 0,568 |  |  |
| 2.1.1. | Администрация Акуловского сельсовета Первомайского района Алтайского края |  | 3 557 | 931,65 | 208,99 | 0,103 | № 145, 144, 143, 1, б/н | от 01.03.2019, 01.02.2019, 09.01.2019, 01.12.2018, 01.10.2018 и апрель 2019 г. бездоговорное потребление |
| 2.1.1.1. | Здание администрации, ул. Ленина, д. 47 | пу | 1 450 | 353,9 | 87,248 | 0,043 |  |  |
| 2.1.1.2. | Здание гаража, ул. Ленина, д. 51 |  | 395 | 90,7 | 34,493 | 0,017 |  |  |
| 2.1.1.3. | Здание КДЦ ул. Ленина, д. 47 | пу | 1 712 | 487,05 | 87,248 | 0,043 |  |  |
| 2.1.2. | МКОУ "Акуловская СОШ" |  | 12 805 | 3 381,80 | 561,24 | 0,4650 | № 95, № 27 | от 10.01.2019, 01.10.2018 г. |
| 2.1.2.1. | Здание "Акуловская СОШ", ул. Озерная, д. 30 | пу | 8 383 | 1 868,8 | 462,265 | 0,3830 |  |  |
| 2.1.2.2. | Здание Детский сад "Березка", ул. Озерная, д. 28 | пу | 4 422 | 1 513 | 98,971 | 0,0820 |  |  |

# Часть 7.  Балансы теплоносителя

Таблица. 2.1.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 (ООО "Сибирская тепловая производственная компания") | 1,56 | 0,568 | 0,038 |
|  |  | 1,56 | 0,568 | 0,038 |

# Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания природного газа 7900 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.1.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, тыс. м3 /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 (ООО "Сибирская тепловая производственная компания") | КВа — 0,8 Гн | Газ | 1284,87 | 163,2 | 171,91 |
|  |  | КВ — 0,12 КБ | Уголь | - | - | - |
|  |  | ИТОГО |  | 1284,87 | 163,2 | 171,91 |

# Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2.1.9.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО "Сибирская тепловая производственная компания"

| Наименование организации | ООО «Сибирская тепловая производственная компания» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | 656910, г. Барнаул, п. Научный городок, д. 46 г |
| Наименование муниципального образования | Первомайский район |
| Юридический адрес | 656910, г. Барнаул, п. Научный городок, д. 46 г |
| Почтовый адрес | 656910, г. Барнаул, п. Научный городок, д. 46 г |
| Ф.И.О. руководителя | Старостенко Станислав Анатольевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Емельянова Нина Александровна |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Главный бухгалтер – Емельянова Нина Александровна |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 3852-496-914 |
| ИНН | 2223613861 |
| КПП | 222301001 |
| ОГРН | 1162225094624 |
| Период представления информации: | Плановый 2019-2031 год |

# Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

В настоящее время цены и тарифы в сфере теплоснабжения в Первомайском районе Алтайского края для ООО «Сибирская тепловая производственная компания» не установлены.

# Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2019 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Акуловский сельсовет:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.1.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО " Акуловский сельсовет"

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 (ООО "Сибирская тепловая производственная компания") | 1,56 | 0,568 | 0,973 | 41,73 | децентрализованное | автономные |
|  | итого | 1,56 | 0,568 | 0,973 | 41,73 |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.1.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Акуловский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов теплосети в двутрубном исчислении, км | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 (ООО "Сибирская тепловая производственная компания") | 0,887 | 0,568 | 1,56 | 0,64 | 1,76 | 5 |
|  | итого | 0,887 | 0,568 | 1,56 | 0,64 | 1,76 | 5 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Акуловский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери 32,57 % связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

# Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.2.1.1

Таблица 2.2.1.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2019 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 (ООО "Сибир-ская тепловая производствен-ная компания") | 0,568 | 770,23 |
| Итого | 0,568 | 770,23 |

# Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

# Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников тепла предусматривается природный газ.

# Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

По результатам технического обследования котельной в Первомайском районе, с. Акулово,  ул. Гагарина, 32 рекомендуется произвести проектные работы и установку резервного источника работающего на угле для покрытия дефицита резерва тепловой мощности.

Работы рекомендуется проводить согласно графика, указанного в Предложении о проведении мероприятий на объектах системы теплоснабжения.

Табл.2.2.3.1

Предложение о проведении мероприятий по реконструкции и модернизации на объектах системы теплоснабжения с. Акулово Первомайского района Алтайского края

| № п/п | Годы ремонта | Виды работ | Сумма (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | Выполнение проектных работ по установке резервного источника работающего на угле | 250,000 |
| 2 | 2026 | Демонтаж 2-х угольных котлов КВр-0,12 КБ мощностью 0,09 Гкал/час монтаж 1 угольного котла мощность 0,6 Гкал/час | 500,000 |
| 3 |  | ИТОГО | 750,000 |

# III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2015 г.) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2021 г.г. | 2022-2031 г.г. |
| 1 | с. Акулово, ул. Гагарина, д 32 | 1,56 | 1,56 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,568 | 0,568 |
|  |  | 1,56 | 1,56 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,568 | 0,568 |

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

Таблица 3.2.2 – Перспективные балансы топлива и тепловой энергии котельных ООО «Сибирская тепловая производственная компания» в с. Акулово Первомайского района

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, тыс. м3 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 171,91 |
| Выработка тепла, | 1284,87 | 1284,87 | 1284,87 | 1284,87 | 1284,87 | 1284,87 | 1284,87 | 1284,87 | 1284,87 | 1284,87 | 1284,87 | 1284,87 |
| Собственные нужды, | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 | 96,18 |
| Отпуск в сеть, | 1188,69 | 1188,69 | 1188,69 | 1188,69 | 1188,69 | 1188,69 | 1188,69 | 1188,69 | 1188,69 | 1188,69 | 1188,69 | 1188,69 |
| Потери тепла в сетях, | 418,46 | 418,46 | 418,46 | 418,46 | 418,46 | 418,46 | 418,46 | 418,46 | 418,46 | 418,46 | 418,46 | 418,46 |
| Реализация тепла итого (Полезный отпуск), | 770,23 | 770,23 | 770,23 | 770,23 | 770,23 | 770,23 | 770,23 | 770,23 | 770,23 | 770,23 | 770,23 | 770,23 |

# Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Акуловский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2031 г., - модернизация систем теплоснабжения.

# Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

# Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

# Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое переворужение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

# Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ 190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Сибирская тепловая производственная компания» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

В зоне деятельности Акуловского сельсовета ООО «Сибирская тепловая производственная компания» находятся тепловые сети и котельная в с. Акулово по ул. Гагарина, д. 32.

Таблица 3.10.1 - Перечень котельных, которыми владеет на ином законном основании ООО «Сибирская тепловая производственная компания» на территории Акуловского сельсовета.

| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Установленная тепловая мощность, гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка на отпление, Гкал час |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 | 1,56 | 1,38 | 0,568 |
| Итого | 1,56 | 1,38 | 0,568 |

Таблица 3.10.2. - Перечень тепловых сетей, которыми владеет на ином законном основании ООО «Сибирская тепловая производственная компания» на территории Акуловского сельсовета.

| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Протяженность в однотрубном исчислении, м.п |
| --- | --- |
| Тепловая сеть от котельной с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 | 1774 |
| ИТОГО | 1774 |

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Сибирская тепловая производственная компания» на территории Акуловского сельсовета Первомайского района Алтайского края определены в таблице 3.10.3

Таблица 3.10.3. - Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Наименование зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | Перечень источников теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 зона с. Акулово Первомайского района Алтайского края | Газовая котельная с. Акулово, ул. Гагарина, д. 32 | ООО "Сибирская тепловая производственная компания" |

Статус единой теплоснабжающей организации рекомендуется присвоить ООО «Сибирская тепловая производственная компания», имеющему технические и ресурсные возможности для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии Муниципального образования Акуовский сельсовет Первомайского района Алтайского края.

# Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно

# Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.