ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Журавлихинского  сельсовета

от   №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Журавлихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края

на 2018 – 2026 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Журавлиинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018 – 2026 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 3. Генеральный план муниципального образования Журавлиинский сельсовет Первомайского района Алтайского края. 4. Устав муниципального образования Журавлихинский сельсовет |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Журавлихинского сельсовета Первомайского района Алтайского края, Алтайский край, Первомайский район, с.Журавлиха, ул.Центральная,50 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Журавлихинского сельсовета Первомайского района Алтайского края, Алтайский край, Первомайский район, с. Журавлиха ул.Центральная,50 |
| Цель Программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами. |
| Задачи Программы | - развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры; - создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении новых земельных участков. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - развитие, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении новых земельных участков; - доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; -отказ от твёрдого топлива; - доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода ); Снижения количества аварий системы водоснабжения. |
| Сроки реализации программы | 2018-2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования государственной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Журавлихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2026 годы» состоит из: федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом и районном бюджетах на очередной финансовый год. Органы местного самоуправления при формировании местных бюджетов предусматривают средства на софинансирование программы в соответствии с нормативными актами Алтайского края |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - реконструкция водопроводных сетей; - строительство водонапорной башни в северо-западной части села поул.Центральная; - строительство комплексов сооружений по обезжелезивание подземных вод фильтрованием в сочетании с одним из способов предварительной обработки воды: упрощенной аэрацией, введением реагентов-окислителей; - строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100 мм для охвата потребителей и в районах перспективной застройки; - для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей; - установить частотник, предназначенный для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме; - проведение инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения; - построить закольцованные сети водопровода протяженностью 0,8 км; - реконструкция скважин,находящихся в юго-западной части села и капитальный ремонт насосной станции. - ремонт канализационных колодцев, - строительство полей фильтрации в1300 м северо-восточнее с.Журавлиха площадью 2га. - ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4 кВ; - реконструкция существующих КТП до необходимой мощности; - строительство проектируемых сетей ВЛ-0,4 кВ и КТП до объекта рекреационного назначения; - обеспечение надежного теплоснабжения объектов социального назначения, коммунальных объектов; -реконструкция существующих котельных; - установка модульных газовых котельных для планируемых объектов; -- рекультивация территории недействующего скотомогильника в соответствии с утвержденным проектом рекультивации указанного скотомогильника; - обустройство и узаконение скотомогильника на новой площадке ( 0,06 га) на юго-восток в 1300 метрах от последней жилой застройки с. Журавлиха; - обустройство и узаконение полигонов ТБО с. Журавлиха, с. Таловка; - строительство полей фильтрации площадью 2 га на северо-восток от села ( санитарно-защитная зона 300 метров); - расширение территории кладбища с. Журавлиха на 0,2 га на расчетный срок (2034г); - расширение территории полигона ТБО с. Журавлиха на 0,2 га на расчетный срок (2034г). Земли, на которых проектом планируется разместить полигоны ТБО и кладбища, скотомогильник, поля фильтрации предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными услугами водоснабжения,водоотведения,электроснабжения, теплоснабжения |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Журавлихинского сельсовета Первомайского района Алтайского края |

2.  Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

Журавлихинский сельсовет образован в составе Первомайского района Алтайского края решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 11 января 1965 года. Муниципальное образование Журавлихинский сельсовет наделено статусом сельского поселения Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделение их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального образования».

Журавлихинский сельсовет расположен на северо-востоке Первомайского района в 85 км от районного центра г. Новоалтайска и в 100 км от краевого центра г.Барнаула. Расстояние от с. Журавлиха до с. Таловка 8 км.  Муниципальное образование граничит с Новоберезовским, Северным, Первомайским сельсоветами Первомайского района и Думчевским сельсоветом Залесовского района Алтайского края. В состав муниципального образования Журавлихинский сельсовет входят села: Журавлиха, Таловка. Административным центром поселения является с. Журавлиха.

Протяженность территории муниципального образования составляет 67,0 км. Протяженность территории с запада на восток 19,0 км, с севера на юг 13,4 км.     Площадь земель Журавлихинского сельсовета на 01.01.2018г. составила 19019,91 га, из них сельскохозяйственных угодий 13612,41 га. Жилищный  фонд на территории муниципалитета составляет 23,9 тыс. кв.метра, (395 квартир), муниципальный фонд  0,303тыс кв.м. (7 квартир). Строительство индивидуальных жилых домов на территории сельсовета не ведется из-за отсутствия денежных средств у населения.  Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 22,0 кв.м на одного жителя (по району 20,3 кв.м.). Жилье оснащено газопроводом, водоснабжением, местной канализацией. В очереди на улучшение жилищных условий состоят 5 граждан.

Численность  населения  на 01.01.2018г  1112 человек,  в том числе: с.Журавлиха  -  993 человека, число домовладений  -  348; с.Таловка – 119 человек, число  домовладений – 45.   Показатели динамики естественного движения населения Журавлихинского сельсовета не отличаются в целом от общероссийских - число родившихся меньше числа умерших, что приводит к естественной убыли населения.

На территории МО Журалихинский  сельсовет Первомайского  района Алтайского  края одной из значительных проблем является обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами. Решение данной проблемы необходимо для сохранения здоровья населения и, соответственно, для улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни. Для достижения этой цели необходимо решить комплекс задач по обеспечению соответствия санитарно-гигиеническим требованиям источников водоснабжения, по повышению эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий. Реконструкции имеющихся водопроводных сетей.

На сегодняшний день самые ранние водопроводные сети эксплуатируются с 1965-1966гг. и имеют износ 98%  в связи с чем значительной проблемой является низкая эффективность и высокие затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг (как для населения, так и для объектов бюджетной сферы), ни для самих организаций МУП «Первомайского района Первомайское  ЖКХ».

Большой процент износа основных фондов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) продолжает увеличиваться и, соответственно, снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование предприятий. Так до настоящего времени не созданы реальный механизм стимулирования ресурсосбережения и механизм привлечения внешних и внутренних инвестиции в данную отрасль, которые могли бы обеспечить своевременное выполнение капитального ремонта оборудования, что в свою очередь предотвратило бы дальнейшее снижение надежности работы коммунальной системы, низкую эффективность работы предприятий, большие потери энергии, воды и других ресурсов.

Для решения вышеизложенных проблем необходим программно-целевой метод, в котором будут отражены согласованность и координация действий органов местного самоуправления, предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, действующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и населения, который позволит направить финансовые ресурсы в приоритетных направлениях сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Более подробно характеризует структуру системы коммунальной инфраструктуры МО  Журавлихинский  сельсовет следующее:

# 2.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Населенный пункт с.Журавлиха имеет централизованную систему водоснабжения, источником  которого являются подземные воды. Для снабжения населения используются 5 водопроводных сооружении. Сети водопровода в селе выполнены из чугунных и полиэтиленовых труб с установкой водоразборных колонок. Существующие сети водопровода изношены и требуют частичной замены.  Мощность водопровода составляет 0,65 тыс.куб.м воды в сутки. Основной объем воды отпускается населению-91,3%. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 19,0 км.  Степень износа водопроводных сооружений – 98 %. Состояние скважин удовлетворительное. Требуется только текущий ремонт насосного оборудования.

В селе Таловка централизованного водоснабжения нет, население пользуется водоразборными колонками. Вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Основные показатели системы водоснабжения на территории  Журавлихинского сельсовета показаны в таблице 1.

Основные показатели системы водоснабжения Таблица 1

| Наименование показателей | Ед.изм | 2017 год факт 1 полугодие | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженновсть уличной водопроводной сети | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нуждается в ремонте | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отремонтировано | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подъем воды, всего | тыс. куб. м. | нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск воды, всего | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная сфера (бюджет) | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начислено потребителям, всего | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически собрано, всего | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

В селе отсутствует централизованная система водоотведения.

Отвод и утилизация сточных вод производится в выгребные ямы, из которых вывоз жидких отходов предусмотрен специальными ассенизационными автомобилями на рельеф. Полей фильтрации на территории Журавлихинского сельсовета нет.

Ливневая канализация отсутствует.

# 2.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

На территории сельсовета имеются тепловые сети протяженностью 12,8 км, газовых котельных нет.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, от индивидуальных газовых котлов и печей. Объекты соцкультбыта отапливаются  от котлов на твердом топливе. Малая часть объектов от газовых котлов.

Для снижения себестоимости и потерь тепловой энергии необходимо проводить своевременный ремонт трубопроводов тепловых сетей и замену их по мере износа на трубопроводы с современной высокоэффективной тепловой изоляцией.

2.4  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Состояние питающих сетей в основном удовлетворительное. Опоры, поддерживающие линии электропередачи, деревянные, металлические, железобетонные и деревянные опоры на железобетонной приставке. Деревянные опоры в настоящее время уже находятся в неудовлетворительном состоянии, сечение проводов не соответствует нагрузке. Система электроснабжения сельсовета централизованная.  Электрические сети Журавлихинского  сельсовета обслуживает Первомайский РЭС филиал «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго».Источником электроснабжения является: ПС 110/10 кВ «Молодежная» №30.  Загруженность ПС  составляет 80%. Процент физического износа оборудования  подстанции незначителен.

По территории  проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ.

Распределительные сети напряжением 10кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.   Передача электроэнергии от ПС №30 «Молодежная» 110/10 кВ осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.

Воздушные линии 10кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением от 35 до 50 мм2. Воздушные линии 0,4кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от 16 до 50 мм2.

Общая протяженность линий электропередач в границах Журавлихинского сельсовета составляет:

ЛЭП 10 кВ – 34,4 км;

Физически износ линий не превышает 10%.

На территории села Журавлиха расположены 8 действующих КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 10 кВа до 250 кВа. Загруженность КТП составляет около 70%, что позволяет использовать существующие КТП для подключения строящихся объектов и увеличения мощностей существующих.В с. Таловка расположены 3 транформаторные подстанции.   Существующая система электроснабжения сельского поселения централизованная, обладает достаточной надежностью, распределительные сети имеют большую протяженность и разветвленность. Резерв мощности достаточен для подключения планируемых объектов на расчетный период до 2034 года.    Техническое состояние ПС №30 «Молодежная» (110/10 кВ) и комплектных трансформаторных подстанций населенных пунктов удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.

Применяемый в существующих сетях ВЛ-10кВ провод марки А сечением 35 - 50мм2 не соответствует минимально допустимому сечению алюминиевых проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для III района по гололеду (ПУЭ, табл.2.5.5.); в связи с этим, необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А сечением 35 - 50мм2 сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2. Все вновь строящиеся и реконструируемые ВЛ-0,4кВ выполнять проводом СИП.

Потребители I категории по надежности должны иметь блок бесперебойного питания (приборы пожарной сигнализации) или встроенный блок питания (для светильников аварийного освещения).

Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся к II категории.

2.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Новосибирск – Барнаул» в Первомайском районе, как и в других районах Алтайского края, проводится газификация населенных пунктов. На территории Журавлихинского сельсовета газифицировано только  село Журавлиха. Газификация  с. Таловка не предусмотрена, из-за маленькой численности населения в селах.

Источниками получения природного газа являются объекты федеральной, краевой, районной собственности, частные предприниматели, акционерные общества закрытого и открытого типа, а также, в большей степени, население Первомайского района. Проводилась газификация как индивидуальных домов, так и культурных и производственных объектов.

3. Основные цели и задачи.

Целью программы – это обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами.

Достижение цели программы возможно путём решения следующих задач:

- развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

- создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций;

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

4. Сроки реализации муниципальной программы.

Программа реализуется в период 2018-2037 годы  без разбивке на этапы.

5. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры  поселения.

Для каждого мероприятия планируются расходы на проведение проектно-изыскательских работ, на разработку проектно-сметной документации, на подготовку документов к экспертизе;

5.1. Мероприятие по модернизации объектов и сетей водоснабжения включают в себя:

- реконструкция водопроводных сетей;

- строительство водонапорной башни  в северо-западной части села по ул.Центральная;

- строительство комплексов сооружений   по обезжелезивание подземных вод фильтрованием в сочетании с одним из  способов предварительной обработки воды: упрощенной аэрацией, введением реагентов-окислителей;

- строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб  100 мм для охвата потребителей и в районах  перспективной  застройки;

- для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у

потребителей;

- установить частотник, предназначенный для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме;

- проведение инженерных изысканий с утверждением

эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения;

- построить закольцованные сети водопровода протяженностью 0,8 км;

- реконструкция  скважин, находящихся в юго-западной части села и капитальный ремонт насосной станции.

5.2.  Мероприятия по водоотведению включают в себя:

- ремонт канализационных колодцев,

- строительство полей фильтрации в1300 м северо-восточнее с.Журавлиха площадью 2га.

5.3. Мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения включают в себя:

- обеспечение надежного теплоснабжения объектов социального назначения, коммунальных объектов;

5.4. Газификация:

-реконструкция существующих котельных;

- установка модульных газовых котельных для планируемых объектов;

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры  поселения.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  представлены в Приложении  1 к Программе.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2 к Программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации Программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

При реализации Программы могут быть выделены следующие риски.

6.1. Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере социальной инфраструктуры.

6.2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, отсутствием бюджетных расходов на сферу социальной инфраструктуры, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу туристкой деятельности.

6.3.  Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Муниципальной Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли социальной инфраструктуры а, нарушение планируемых сроков Программы, невыполнение ее цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

6.4. Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами в Российской Федерации и в странах, пользующихся популярностью у российских туристов.

6.5. Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом кадров в сфере социальной инфраструктуры, что снижает качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обучения кадров, иметь профессиональную переподготовку и повышение квалификации имеющихся специалистов.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых входе реализации результатов, целесообразности, адресности использования средств местного бюджета их целевому назначению. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется согласно приложению 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Первомайского района от 20.05.2014  № 1074 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского района»

8. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий

В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи модернизации и обновления объектов системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями коммунальной инфраструктуры.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетные средства. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Приложении № 3 к Программе.

Приложение №1

к Программе

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Журавлихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2037 годы»

| № п/п | индикатор | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2037 |
| 1 | - развитие, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | создание новых коммунальных систем, необходимых при освоении новых земельных участков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отказ от твёрдого топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля численности населения, обеспеченного водой питьевого качества; доля потерь при производстве и транспортировке до потребителя (вода, тепловая энергия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Перечень мероприятий программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Журавлихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2037 годы»

| Цель задачи, мероприятия | Срок реализации | Участники программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2037 | Всего, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – Обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций качественными коммунальными услугами. | 2018-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Задача 1. Развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры | 2018-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.1. Реконструкция Водопроводных сетей 19км в с.Журавлиха | 2018-2037 | Администрация Журавлихинского сельсовета |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 38 000 |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.2. Разработка проектной документации, строительство 0,8км в с.Журавлиха | 2018-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.3. Разработка проектной документации, строительство водонапорной башни в с.Журавлиха | 2018-2037 |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2850 |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.4. Ремонт и реконструкция линии электро-передач 10кВ и 0,4кВ | 2018-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.5. Ремонт и реконструкция трансформа- торных подстанция | 2018-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.6. Разработка проектной до- кументации, строительство вышки сотовой связи | 2018-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  | Внебюджетные источники |

Приложение № 3

к Программе

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Журавлихинский сельсовет Первомайского района Алтайского края на 2018-2037 годы»

| Источники и финансирования | Сумма расходов, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 -2037 | Всего |
| Всего финансовых затрат |  |  |  | 43000 |  | 7000 | 50000 |
| В том числе |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  | 40850 |  |  | 40850 |
| Местный бюджет |  |  |  | 2150 |  |  | 2150 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 |